## Slide 1
BARAM 2026 풍력발전량 예측 AI 경진대회
프로젝트 전 과정 심화 복기 노트
데이터 → 피처 → 검증 → 분위수 모델 → 결정최적화 → 앙상블 → 리더보드 프로브까지,
성공과 실패를 똑같은 비중으로 정리한 자습용 학습 자료
0.6091 → 0.6333
리더보드 점수 여정 (총 +0.0242)
33회 제출
= 실전 실험 33회 — 마감일 8/14 최종 배치 5건 포함 (하루 5제출 프로브 체제)
2026.07~08
대회 기간 약 6주 · 3개 풍력단지 8,760시간 예측

## Slide 2
CONTENTS
목차 — 8개 챕터, 4개 심화 주제
2
1
대회와 문제 정의
0.5×(1-NMAE) + 0.5×FICR — 계단식 지표가 전략 전체를 지배
2
데이터와 EDA
격자 long format, SCADA의 함정(sum vs mean), LDAPS 0.73 vs GFS 0.54
3
[심화 1] 시계열 CV와 리키지 방지
발표묶음 단위 분할, 외부 NWP의 리키지 산술(previous_day2)
4
[심화 2] 피처 엔지니어링
IDW 격자집계, v³ 파워커브, QM 보정, 다중 NWP 11피처 템플릿
5
[심화 3] 분위수 GBM + 결정최적화
pinball loss, 분포→pmf→기대효용 최대화 (+0.0035 실전)
6
[심화 4] CV vs 리더보드 괴리
부분커버리지의 함정, ECMWF 역전 사건, 프로브 운영 프로토콜
7
앙상블과 재보정
고정 블렌드, 배수 재보정(half), 재학습 없는 스왑 산술
8
최종 결과와 교훈
점수 타임라인, 실패 목록, ML 일반론으로의 승화

## Slide 3
1
대회와 문제 정의
무엇을, 어떤 잣대로 평가받으며 예측하는가
3개 KPX 풍력단지 그룹의 시간당 발전량(kWh) 예측 — 2025년 1년치 8,760시간
최종 점수 = 0.5 × (1-NMAE) + 0.5 × FICR. 두 지표 모두 실제 발전량 ≥ 설비용량 10%인 시간만 채점
FICR은 6% / 8% 문턱의 계단식(불연속) 지표 — 이 구조 하나가 이후 모든 모델링 선택을 결정했다
3

## Slide 4
CH 1. 대회와 문제 정의
대회 개요 — 하루 전 예보로 다음날 24시간 발전량을 맞힌다
4
1. 대회와 문제 정의
예측 대상
kpx_group_1 (VESTAS 1~6호기, 21.6MW), kpx_group_2 (VESTAS 7~12호기, 21.6MW), kpx_group_3 (UNISON 1~5호기, 21.0MW)
대상 기간: 2025-01-01 01:00 ~ 2026-01-01 00:00 — 8,760행 × 3그룹
실제 KPX 재생에너지 발전량예측제도(하루 전 24시간 예측 제출, 오차율별 정산금)를 그대로 본뜬 문제 설정
입력 데이터
NWP(수치예보모델) = 물리 방정식으로 미래 대기를 계산하는 기상 예보 모델. 아래 둘 다 NWP다
LDAPS (기상청 국지예보, 16격자 ~1.5km) — 주 피처
GFS (미국 NCEP 전지구예보, 9격자 0.25°≈28km) — 보조 피처
SCADA (터빈별 10분 실측) — test 기간엔 없음 → 직접 입력 불가, 파이프라인 설계 보조용만
후반: 외부 NWP 4종(ECMWF/ICON/GEM/JMA)을 리키지-세이프 방식으로 백필해 추가
핵심 규정
1일 최대 5회 제출 — 후반부엔 이 5회를 '실험 장비'로 사용
Public 40% 실시간 / Private 60% 최종 — 미세 우위는 Private에서 뒤집힐 수 있음
로컬 실행 모델만 허용 (원격 LLM API로 예측값 산출 금지)
환경 제약이 만든 전략
초기 GPU 미검출 → CPU 친화적 gradient boosting(LightGBM) 중심 전략
후반 conda 삭제·torch 부재 → 신경망 재학습 불가 → 기존 제출 CSV의 산술 조작(스왑/스케일)으로 프로브 생산
교훈: 제약이 오히려 '재학습 없는 실험 설계'라는 기법을 낳았다 (Ch.7 스왑 산술)

## Slide 5
CH 1. 대회와 문제 정의
평가 산식 — 절반은 매끄럽고(NMAE), 절반은 계단(FICR)
5
1. 대회와 문제 정의
# src/evaluation/metrics.py :: competition_score
score = 0.5 * (1 - NMAE) + 0.5 * FICR
# 그룹별 NMAE (시간 평균, 매끄러운 지표)
NMAE = mean( |pred_h - actual_h| / capacity_g )
1-NMAE = 1 - mean(3개 그룹 NMAE)
# 채점 대상: actual_h >= 0.10 * capacity_g 인 시간만
# capacity: g1/g2 = 21,600 kWh, g3 = 21,000 kWh
이 수식이 말하는 건 —
"시간당 빗나간 kWh를 설비용량으로 나눠 %로 만들고, 그 평균이 작을수록 점수" — MAE를 용량으로 정규화한 것. 오차를 줄이는 만큼 선형으로 계속 보상되는 매끄러운 지표
왜 지표를 '직접 구현'했나
src/evaluation/에 공식 산식을 정확히 구현하고 모든 실험을 이 잣대로 비교
DACON이 산식을 완전 공개하지 않아 domain-researcher가 KPX 실제 제도(2021.10 시행)까지 조사 → 6%/8% 구간·4원/3원 단가를 대회 페이지 스크린샷으로 확정 (reports/domain_research/ficr_formula.md)
교훈: 지표의 정확한 정의를 확보하는 것이 모델링보다 먼저다. 잘못된 잣대로 최적화하면 전부 헛수고
미확인 사항('이론상 최대 정산금'의 분모 정의 등)은 가정을 주석으로 명시하고 진행

## Slide 6
CH 1. 대회와 문제 정의
FICR — 시간대별 오차율이 문턱을 넘느냐로 정산금이 계단식으로 결정
6
1. 대회와 문제 정의
시간대별 오차율 nmae_h | 정산 단가
6% 이하 | 4원/kWh (최고 단가)
6% 초과 ~ 8% 이하 | 3원/kWh
8% 초과 | 0원 — 정산금 없음
# 매 시간 h (actual >= 10% capacity 만):
nmae_h = |pred_h - actual_h| / capacity_g
rate_h = 4 if nmae_h <= 0.06
3 if nmae_h <= 0.08
0 otherwise
획득_h = rate_h * actual_h
최대_h = 4 * actual_h
FICR_g = sum(획득_h) / sum(최대_h)
FICR = mean(FICR_g1, FICR_g2, FICR_g3)
'계단식(불연속)'이라는 게 왜 중요한가
오차 3%→5%로 나빠져도 단가는 그대로 4원 — 하지만 5.9%→6.1%면 4원→3원, 7.9%→8.1%면 3원→0원으로 뚝 떨어짐
즉 '평균 오차를 줄이는 것'과 'FICR을 버는 것'은 다른 목표 — 문턱 안쪽에 확실히 넣는 예측이 돈이 됨
가중치가 0.5로 절반 — 이 지표를 못 챙기면 NMAE를 아무리 깎아도 총점이 안 오름
이 구조가 결정한 프로젝트의 3가지 선택 (예고)
① 분위수 회귀(quantile regression) — 점 하나가 아니라 분포를 예측 (Ch.5)
② 기대효용 최대화 후처리 — 분포에서 '문턱을 넘길 확률'까지 계산해 점을 고름 (+0.0035 실전)
③ 스무딩(평균) 경계 — 예측을 뭉개면 문턱 밖으로 새는 시간이 늘어 FICR 붕괴 (Ch.6 top3avg 사건, -0.0022)

## Slide 7
CH 1. 대회와 문제 정의
FICR 진단 — 적격 시간의 약 62~65%가 정산금 0원이었다
7
1. 대회와 문제 정의
기준 LightGBM(0.6091) 시점의 OOF 진단 (reports/eda/ficr_gap_diagnosis.md). OOF(out-of-fold) = CV 각 폴드가 학습에 안 쓴 검증 구간에 낸 예측을 이어붙인 '모의 실전 예측'. 1-NMAE 0.857로 '평균'은 괜찮은데 FICR이 0.294에 그친 이유를 분해했다.
Chart: 적격 시간대의 정산 구간 분포 (%)
| group 1 | group 2 | group 3
≤6% (4원) | 27.66 | 29.02 | 26.74
6~8% (3원) | 8.88 | 9.43 | 8.08
>8% (0원) | 63.46 | 61.54 | 65.18
미스는 '아슬아슬'이 아니라 '한참'이었다
0원 구간의 오차율 중앙값 = 17~19%p — 8% 문턱을 살짝 넘긴 게 아니라 두 배 이상 벗어남
8~10% '근접 밴드'는 0원 구간의 12~14%뿐 → 경계 미세조정만으론 FICR 회복 불가 (그 상한도 +0.05~0.08)
결론: 진짜 오차 축소 + 계단 구조를 아는 결정이 함께 필요
가장 구체적인 병인: 체계적 과소예측
적격 시간의 62~66%에서 pred < actual, 평균 부호오차 g1 −1,246 / g2 −721 / g3 −1,207 kWh
고발전 시간일수록 심함 — GBM의 평균 회귀(regression to the mean) + 강한 정규화의 부작용 → Ch.7 배수 재보정의 근거

## Slide 8
CH 1. 대회와 문제 정의
점수 여정 미리보기 — 채택된 개선의 계단
8
1. 대회와 문제 정의
Chart: 채택 경로만 이은 리더보드 점수 (기각 시도 제외)
| 07-22 기준 LGBM | 07-23 분위수+결정 | 07-23 3-way 블렌드 | 07-24 half 재보정 | 08-07 ECMWF g1 | 08-11 ECMWF 전그룹 | 08-12 GBM w=0.35 | 08-13 강도 0.45
리더보드 총점 | 0.6091 | 0.6126 | 0.6227 | 0.628 | 0.6302 | 0.633 | 0.63325 | 0.6333
읽는 법
이 곡선 뒤에는 기각된 시도 10여 개가 있다 (q19, 월별 재보정, ICON, top3avg, NN-ECMWF 주입…)
큰 도약 4개:
  분위수+결정최적화 +0.0035
  3-way 블렌드 +0.0055
  half 재보정 +0.0053
  ECMWF +0.0022/+0.0028
후반부 개선은 +0.0001 단위 — 하루 5제출을 실험 장비로 쓰는 프로브 체제로 캐냈다 (Ch.6)

## Slide 9
2
데이터와 EDA
모델링 전에 데이터의 '함정'부터 전수 조사했다
격자 long format과 두 개의 시각 컬럼 — 발표묶음이라는 핵심 개념
SCADA의 함정: 평균으로 집계하면 상관 0.00, 합산하면 0.95~0.97 — 컬럼명을 믿지 말 것
LDAPS(1.5km) 상관 0.73 vs GFS(28km) 0.54 — 해상도가 그대로 예측력
원본 데이터 리키지 0건 — 위험은 전적으로 우리가 만드는 분할기에 있다
9

## Slide 10
CH 2. 데이터와 EDA
데이터 구조 — 격자 long format과 '두 개의 시각'
10
2. 데이터와 EDA
파일 | 행 수 | 구조
train_labels.csv | 26,304 | 2022~2024 시간당 발전량 (그룹별)
ldaps_train.csv | 420,864 | 16격자 × 26,304시간 (long)
gfs_train.csv | 236,736 | 9격자 × 26,304시간 (long)
scada_vestas/unison | 157,819 / 105,264 | 터빈별 10분 실측 (train만)
ldaps/gfs_test | 140,160 / 78,840 | 2025년 1년 (8,760시간)
long format → 모델 입력
1시각당 격자 수만큼 행이 반복 → 그대로는 모델에 못 넣음
격자 통계(IDW 가중평균·최근접·분산)로 집계해 1시각 1행으로 (Ch.4)
격자 간 분산은 버리지 않고 '예보 불확실성' 피처로 재활용 — 단, EDA에서 일주기(diurnal) 혼입 확인
두 개의 시각 컬럼 (최대 함정)
forecast_kst_dtm = 예측 대상 시각
data_available_kst_dtm = 그 예보를 실제로 쓸 수 있게 된 시각 (전날 09시 발표분 → 13시부터 가용)
같은 data_available을 공유하는 24개 시각 = 한 '발표묶음' — 발표~대상 시각 간격(lead time)은 12~35시간 (Ch.3에서 상세)
이 구조가 곧 검증 설계다
CV는 발표묶음 단위로만 끊어야 미래 정보가 안 샘 (Ch.3)
시퀀스 모델(LSTM)의 시퀀스 단위도 달력 하루가 아니라 발표묶음
외부 데이터도 같은 컷오프(D-1 14:00 KST)를 지켜야 함

## Slide 11
CH 2. 데이터와 EDA
SCADA 함정 ① — 평균으로 집계하면 상관 0.00, 합산하면 0.97
11
2. 데이터와 EDA
그룹 | MEAN 집계 시 상관 | SUM 집계 시 상관 | SUM 시 스케일 비율
group 1 | 0.0013 | 0.9655 | 0.979
group 2 | -0.0001 | 0.9689 | 0.982
group 3 | 0.9491* | 0.9491 | 0.989
* group3(UNISON)은 이상치가 없어 원시치 그대로도 상관이 나옴. 라벨과의 상관·스케일이 SUM에서만 1:1로 맞는다.
왜 SUM인가 — 물리 단위로 검증
컬럼명 power_kw10m은 '순시 kW'처럼 보이지만 실제론 10분 구간 에너지(kWh)
증거: 이상치 제거 후 vestas 10분값 최대 ~602 ≈ 정격 3,600kW ÷ 6 = 600 (이론적 10분 에너지 상한)과 정확히 일치. UNISON도 ~800 ≈ 4,200÷6=700 근접
kst_dtm은 집계 구간의 '종료 시각' — HH:00~HH:50 6개 값이 라벨의 HH+1:00과 상관 0.999 (같은 HH:00 라벨과는 0.954)
자습 포인트 — 단위 검증의 교과서적 사례
컬럼명·문서를 믿지 말고 정답(라벨)과 대조해 검증하라. 평균을 썼다면 6배 과소 추정된 SCADA로 모든 후속 분석이 오염됐을 것
검증 방법 자체가 학습거리: ① 두 가설(평균/합)을 모두 계산 ② 라벨과 상관·스케일 비교 ③ 물리 상한(정격÷6)으로 교차 확인
확정 후엔 loaders.py의 aggregate_scada_to_hourly 한 함수로만 집계하도록 강제 — 재구현 금지 규칙으로 실수 원천 차단
일반화: 데이터 정합성 검증(sanity check)은 '한 번 하고 끝'이 아니라 코드 규칙으로 고정해야 팀 전체가 안전하다

## Slide 12
CH 2. 데이터와 EDA
SCADA 함정 ② — 극단값 마스킹과 '부드러운 신호'라는 한계
12
2. 데이터와 EDA
vestas 센서 글리치
157,819행 중 759행(0.48%)에 물리적으로 불가능한 값 — 절댓값 최대 ~5.18×10⁷ (정상 상한 ~602의 8만 배)
12개 터빈 컬럼에 44~102건씩 고르게 분포 → 특정 터빈 결함이 아니라 전송/센서 계통 이슈
처방: |값| > 700 마스킹 필수. unison은 글리치 0건
라벨-SCADA gap — 생각보다 크다
보정 후에도 gap p5~p95 = ±14~16%p, p1~p99 = ±23~29%p
계절성까지 있음: 겨울 6~9% ↑ / 여름 3~4% ↓ (커튜멘트(=계통 사정으로 출력을 강제로 줄이는 출력제한)·계통 제약 추정)
→ SCADA는 QA pass/fail 기준이 아니라 '부드러운 참고 신호'로만
그래도 SCADA가 준 것
라벨 검증 (sum 규약 확정 — 앞 장)
나셀 풍속(*_ws) → QM 편향보정의 실측 기준 (Ch.4, g2 CV +0.0018)
파워커브 파라미터의 물리 검증 (정격÷6 상한)
결측/이상 구간 진단 (그룹1·2 동시 결측 = 부지 공통 정전)
기타 확정 사실
결측은 라벨에만: g1/g2 각 103~104시간(0.4%), g3는 2022년 전체 결측 + 6시간 → 단순 drop으로 충분, 임퓨테이션 불필요
g3 용량 초과 38건(최대 +0.62%) → 후처리 clip(0, capacity×1.01) 안전장치
기상 파일(LDAPS/GFS) 시간축 결측 0건 — 보간 로직 자체가 불필요

## Slide 13
CH 2. 데이터와 EDA
LDAPS 0.73 vs GFS 0.54 — 해상도가 그대로 예측력이 된다
13
2. 데이터와 EDA
Chart: 풍속-발전량 상관계수 (train 전체)
| group 1 | group 2 | group 3
LDAPS (16격자, ~1.5km) | 0.73 | 0.74 | 0.734
GFS (9격자, 0.25° ≈ 28km) | 0.539 | 0.549 | 0.545
해석
산악 지형 풍력단지에서 1.5km 국지 모델이 28km 전지구 모델보다 국지 바람을 훨씬 잘 잡음
→ LDAPS를 주 피처, GFS는 보조·다양성용으로 우선순위 확정 — 이후 gain 중요도에서도 재확인됨
후반 ECMWF(0.25°)는 상관 0.773으로 LDAPS(0.744)마저 상회 — '해상도가 전부는 아니다'는 반전 (Ch.6)
lead-hour 효과는? — 없었다
lead 12~17h vs 30~35h의 풍속-발전 상관 차이 미미 (예: g1 0.729 vs 0.730)
격자 간 분산은 lead가 아니라 일주기(새벽 최대·낮 최소)에 지배됨 — 불확실성 피처 설계 시 이 혼입을 감안

## Slide 14
CH 2. 데이터와 EDA
파워커브의 S자 비선형, 그리고 EDA가 확정해 준 것들
14
2. 데이터와 EDA
풍속→발전량은 S자 곡선
cut-in 3m/s 이하 ≈ 0 → 4~10m/s 급상승(∝v³) → 정격(~11.3~12m/s) 포화 → cut-out 22~22.5m/s
VESTAS V126 3.6MW(g1/g2) / UNISON U136 4.2MW(g3) — 제조사 스펙을 domain-researcher가 확인 (turbine_power_curves.md)
g3는 중간 풍속대 capacity factor가 약간 낮음 — 기종 차이 → 그룹별 개별 모델의 근거 중 하나
왜 피처로 미리 넣나
트리 모델도 비선형을 배울 수 있지만, 물리적으로 아는 변환(파워커브, v³)을 피처로 주면 적은 데이터로 더 빨리 정확히 학습
실제로 ldaps_10m_power_curve_idw 계열이 g2/g3 gain 상위권
EDA 챕터 요약 — 설계에 꽂힌 결론
SCADA 집계는 SUM, |값|>700 마스킹, 종료시각 규약
결측은 drop, 후처리 clip(0, cap×1.01)
LDAPS 주 / GFS 보조, 격자분산은 일주기 감안
g3: 짧은 학습기간(2023~) + 낮은 상관 → 그룹별 모델
원본 4개 기상 파일 리키지 전수검사 0건
자습 포인트
'모델링 전에 전수 조사'가 이 프로젝트에서 가장 수익률 높은 투자였다. sum/mean 함정 하나만 놓쳤어도 전체가 무너졌음
EDA 산출물을 리포트+원시 JSON으로 남겨 이후 모든 논쟁의 준거로 사용 (reports/eda/eda_summary.md)

## Slide 15
3
[심화 1] 시계열 CV와 리키지 방지
검증 설계가 모델보다 중요하다 — 이 프로젝트의 첫 번째 기둥
리키지(leakage) = 실전에서는 없을 미래·정답 정보가 학습/검증에 새어 드는 것
발표묶음(data_available_kst_dtm) 단위 expanding-window 분할 — BlockTimeSeriesSplit
외부 NWP 백필의 리키지 산술: D-1 14:00 KST 컷오프, previous_day2, 배포지연 보수 추정
원본 데이터엔 리키지 0건 — 위험은 100% 우리가 만드는 분할·피처에 있었다
15

## Slide 16
CH 3. [심화 1] 개념 배경
리키지란 무엇이고, 시계열에서는 왜 랜덤 분할이 금지인가
16
3. 시계열 CV와 리키지
리키지(leakage) — 한 줄 정의
실전 예측 시점에는 가질 수 없는 정보(미래 데이터, 정답의 흔적)가 학습·검증 과정에 섞여 들어가는 것.
결과: CV 점수는 화려한데 실전(리더보드)에서 무너짐 — '자기가 자기를 채점'한 셈이라 점수가 부풀려짐
빅분기에서 배운 k-fold CV는 행이 서로 독립일 때 얘기 — 시계열은 이웃 행이 강하게 상관돼 있어 전제가 깨진다
시계열 CV의 표준 해법
시간 순서를 지키는 분할: 학습은 항상 과거, 검증은 항상 미래
expanding window = 폴드가 진행될수록 학습 구간을 과거부터 누적해 넓혀가는 방식 (우리 채택)
묶여 다니는 행들(같은 발표·같은 그룹)은 한 덩어리로 같은 쪽에 — 'blocked/grouped' 분할
우리 프로젝트의 리키지 위험 3종
① 분할 리키지: 같은 발표묶음 24시간이 train/val 양쪽에 걸치면 '같은 예보'로 자기 채점
② 피처 리키지: rolling 통계가 발표묶음 경계를 넘으면 다른(미래) 발표의 값을 참조
③ 외부 데이터 리키지: 백필한 외부 예보가 실제로는 컷오프 이후에나 배포된 run이면 실전 재현 불가
왜 '심화 1'로 뽑았나
EDA에서 원본 4개 파일 리키지 전수검사 0건 → 위험은 전적으로 우리 구현에 있음이 확정
리키지는 사후에 발견하기 가장 어려운 버그 — 점수가 '좋아지는' 버그라서. 그래서 분할기·산술을 단위테스트로 고정했다

## Slide 17
CH 3. [심화 1] 우리 프로젝트 적용
발표묶음 — 하루 한 번 발표되는 24시간짜리 예보 덩어리
17
3. 시계열 CV와 리키지
용어: 발표묶음 = 같은 data_available_kst_dtm(가용 시각)을 공유하는 24개 예측 시각의 집합. 실제 KPX 제도처럼 '전날 오전 발표 예보로 다음날 24시간을 한 번에 예측'하는 단위다.
D-1 09:00 KST
기상청 LDAPS 발표
D-1 13:00 KST
= data_available (사용 가능)
D일 01:00 ~ D+1일 00:00
예측 대상 24시간
lead time (예보 시차)
lead time = 예보 발표(가용) 시점부터 예측 대상 시각까지의 시간 간격.
이 구조에선 12~35시간 (자정 직후 시각일수록 김)
EDA 확인: lead가 길어져도 풍속-발전 상관은 거의 안 떨어짐 (g1 0.729→0.730) — lead 피처는 큰 재미를 못 봄
train 발표묶음 1,096개(3년), test 365개(1년)
왜 이 단위로 CV를 끊나
같은 묶음의 24시간은 '같은 예보 원본'을 공유 — 12시간은 train, 12시간은 val로 가르면 사실상 같은 정보로 자기 채점
실전(test)도 발표묶음 단위로 예보가 주어짐 — 검증이 실전과 같은 모양이어야 CV 점수가 실전을 예고한다
핵심 원칙: '검증은 실전의 리허설' — 실전과 다른 방식으로 검증하면 그 점수는 의미가 없다

## Slide 18
CH 3. [심화 1] 우리 프로젝트 적용
BlockTimeSeriesSplit — 발표묶음 경계로만 자르는 expanding-window CV
18
3. 시계열 CV와 리키지
# src/validation/splitter.py (요약)
blocks = sorted(unique(df['data_available_kst_dtm']))
chunks = np.array_split(np.arange(len(blocks)), n_splits + 1)
for k in range(1, n_splits + 1): # 5 folds
val_blocks = chunks[k] # 검증 = k번째 청크
train_blocks = blocks[:val_blocks[0]] # 학습 = 그 이전 전부
yield rows_in(train_blocks), rows_in(val_blocks)
# assert_no_leakage(train, val):
# 1) 두 쪽에 같은 발표묶음이 없는가
# 2) max(train 묶음) < min(val 묶음) 인가 -> 위반 시 즉시 예외
설계 디테일
묶음을 6청크로 나누고 청크0은 검증에 안 씀(폴드1의 학습 전용) — 그래서 OOF는 뒤쪽 5/6만 커버
직접 train_test_split 호출은 프로젝트 규칙으로 금지 — 반드시 이 분할기만
말로 풀면
"발표일 기준으로 시간순 정렬 → 6등분 → 항상 '과거 전부로 학습, 다음 조각으로 검증'을 5번 반복"
폴드마다 학습량이 다름(1/6→5/6) → 초기 폴드는 원래 점수가 낮다. 폴드 간 편차가 커서 CV로는 ±0.002 수준의 차이를 가려낼 수 없다 — 판정 규율의 근거
시퀀스 모델도 같은 경계
LSTM/Transformer의 시퀀스 1개 = 발표묶음 24시간 (달력 하루가 아님)
시퀀스가 폴드 경계에 걸치는 일이 구조적으로 불가능 → 모델을 바꿔도 검증 체계는 동일

## Slide 19
CH 3. [심화 1] 개념 배경
외부 데이터를 쓸 때의 리키지 산술 — '그때 그 예보를 정말 가질 수 있었나'
19
3. 시계열 CV와 리키지
NWP와 백필 — 용어부터
NWP(수치예보모델) = 물리 방정식으로 미래 대기를 계산하는 기상 모델. LDAPS(한국), GFS(미국), ECMWF(유럽), ICON(독일), GEM(캐나다), JMA(일본) 등 기관별로 존재
백필(backfill) = 과거 시점에 발표됐던 예보를 아카이브에서 끌어와 학습 데이터에 채워 넣는 것
다른 NWP는 오차 패턴이 달라 '제2의 의견'이 됨 — 추가 신호원
함정: 아카이브의 시점 문제
아카이브가 주는 값이 '언제 발표된 run'인지 안 따지면, 실전에선 아직 안 나온 최신 예보로 학습하는 리키지 발생
예보는 발표(init) 후 배포(dissemination)까지 지연이 있다 — 이 지연까지 계산에 넣어야 안전
우리의 정보 컷오프
대상일 D의 예측에 쓸 수 있는 정보는 D-1 14:00 KST 이전에 확정된 것뿐.
근거: 대회 제공 LDAPS/GFS가 D-1 09시 발표 → 13시 가용 구조. 외부 데이터도 최소한 같은 기준을 지켜야 실전 재현 가능
안전 마진을 두려고 13:00이 아니라 14:00 직전 배포 완료까지 요구하는 보수적 기준 채택
일반 원칙 (자습 포인트)
외부 데이터는 '값이 맞느냐'보다 '그 시점에 가질 수 있었느냐'를 먼저 증명해야 한다.
증명은 말이 아니라 산술로: 발표 주기 + 배포 지연 + 컷오프를 시간 단위로 계산하고, 그 산술을 테스트 코드로 고정

## Slide 20
CH 3. [심화 1] 우리 프로젝트 적용
ECMWF 백필의 previous_day2 산술 — 한 시간 단위까지 따진 안전 증명
20
3. 시계열 CV와 리키지
# src/data/fetch_ecmwf.py -- OFFSET_DAYS = 2 인 이유
# ECMWF 배포 시각 (init + 5h45m ~ 7h34m):
# D-1 00z run -> D-1 14:45~16:34 KST = 컷오프(14:00) 이후 -> 사용 불가
# D-2 12z run -> D-1 02:45~04:34 KST = 컷오프 9시간 전 -> 안전
# Open-Meteo Previous Runs API:
# previous_day2 = 대상 시각 T를 '48시간 전 run'에서 가져옴
# -> D일 24시간의 implied init = D-3 12z ... D-2 12z (전부 안전)
# previous_day1은 늦은 시각에서 D-1 12z run까지 닿음 -> 리키지 -> 금지
OFFSET_DAYS = 2 # tests/test_ecmwf.py 가 시간 단위로 재검증
이 산술이 말하는 건 —
"하루 전 run은 배포가 컷오프를 45분 넘겨서 못 쓰고, 이틀 전 run은 9시간 여유로 안전하다" — 45분 차이로 offset이 1에서 2가 됐다. 리키지 판정은 이렇게 아슬아슬하다
보수적 추정의 값
API의 stitching이 가정보다 한 사이클 늦어도 최악이 D-2 18z — 여전히 안전하도록 여유를 둠
ICON/GEM/JMA도 각자 배포 시각을 확인 못 한 경우 ECMWF의 7h34m 지연을 그대로 보수 차용
각 소스마다 tests/test_*.py로 산술 재검증 (ICON은 20개 테스트)
대가: 커버리지·선도 손실
이틀 전 run이라 정보가 하루 낡음 + 아카이브가 2024-04부터라 train의 ~75%가 결측
이 '부분 커버리지'가 Ch.6의 대사건(CV 배신)의 씨앗이 된다

## Slide 21
CH 3. [심화 1] 교훈
심화 1 정리 — 리키지 방지는 규칙·코드·테스트의 3중 방어로
21
3. 시계열 CV와 리키지
1
규칙으로
CLAUDE.md에 '발표묶음 단위 분할, train_test_split 직접 호출 금지'를 프로젝트 헌법으로 명문화. 사람이 바뀌어도(에이전트가 바뀌어도) 원칙이 유지된다
2
코드로
BlockTimeSeriesSplit 하나로 분할 경로를 단일화하고, assert_no_leakage가 위반 시 즉시 예외를 던지게 함. '조심하자'가 아니라 '어길 수 없게'
3
테스트로
외부 데이터의 시점 산술(tests/test_ecmwf.py 등)을 시간 단위로 재검증하는 테스트를 소스마다 작성. 리키지는 점수가 좋아지는 버그라 테스트 없인 못 잡는다
확인 질문 (자습용)
Q1. 발표묶음을 무시하고 시간 단위로 랜덤 5-fold를 하면 CV 점수는 어느 방향으로, 왜 왜곡되는가?
Q2. previous_day1이 리키지인 이유를 배포 시각 산술로 직접 설명할 수 있는가?
Q3. rolling 피처가 발표묶음 경계를 넘으면 왜 리키지인가? (힌트: test에서는 이전 묶음의 예보를 이어붙일 수 없다)

## Slide 22
4
[심화 2] 피처 엔지니어링
도메인 물리를 피처로 번역하기 — 통한 것과 안 통한 것
격자 IDW 집계, 풍향 sin/cos 분해, v³ 파워커브 — 물리 기반 기본기
SCADA 나셀풍속 quantile mapping 보정 (g2 CV +0.0028 재료 위 +0.0018)
다중 NWP 11피처 템플릿 + 교차모델 불일치 피처 — 후반 최대 수확(ECMWF)
그리고 실패의 절반: Phase A 피처, 물리 피처 전면 도입, 석포 AWS, ICON, JMA
22

## Slide 23
CH 4. [심화 2] 개념 배경
피처 엔지니어링 — 아는 물리를 모델이 배우기 쉬운 형태로 미리 계산
23
4. 피처 엔지니어링
왜 트리 모델에도 피처가 중요한가
GBM은 비선형을 스스로 배우지만, 분기(step function)의 조합이라 매끄러운 물리 곡선(v³)을 흉내내려면 많은 분기·데이터가 필요
물리로 아는 변환을 피처로 주면 = 모델이 배워야 할 것을 줄여줌 → 2만 행 규모에선 특히 유효
피처 수 vs 행 수
전체 피처 ~141개 vs 학습 행 ~2만 — 과적합 위험 구간
해법: gain 기반 pruning으로 그룹별 48~73개로 축소 + 이후엔 '그룹별 선택 채택'으로 정밀 관리 (뒤 슬라이드)
이 챕터의 피처 지도 (src/features/)
weather_features.py — 격자 집계(IDW/nearest), 풍속·풍향, 파워커브, rolling
wake_features.py — g1→g2 후류(웨이크) 정렬 피처 (채택)
wind_qm.py — SCADA 나셀풍속 quantile mapping 보정 (채택, g2)
build_features.py — ECMWF/ICON/GEM/JMA 11피처 템플릿 병합
feature_selection.py — gain 95% pruning + manual_overrides
physics_features.py, wind_shear.py, calendar_features.py, scada_power_curve.py — 대부분 기각 (실패 슬라이드에서 정직하게)
각 피처마다 '왜 만들었나 → 수치로 뭐가 됐나'를 따라가는 것이 이 챕터의 목적

## Slide 24
CH 4. [심화 2] 우리 프로젝트 적용
격자 집계 — 16개 격자를 터빈 위치 기준 대표값으로
24
4. 피처 엔지니어링
# weather_features.py :: spatial_aggregate
# 그룹별 터빈 무게중심(GPS 평균) 기준:
w_i = 1 / distance_i**2 # IDW 가중치
col_idw = sum(w_i * col_i) / sum(w_i)
col_nearest = col[argmin(distance)]
col_std, col_range = 격자 간 분산/범위 # 불일치도
이 수식이 말하는 건 —
"터빈에 가까운 격자일수록 발언권을 거리 제곱에 반비례해 크게 주고 평균" — 산악 지형에서 먼 격자의 엉뚱한 바람이 대표값을 오염시키지 않게
왜 pivot(wide) 대신 집계인가
16격자 × 변수면 컬럼 폭발 + 격자 간 상관 심함 → 대표값 + 분산 요약이 2만 행 규모에 적합
격자 분산(grid_std/range)의 재발견
처음엔 '예보 불확실성' 피처로 넣었다가 노이즈로 기각
후반 그룹별 한정 재도전에서 g2 CV +0.0028의 핵심 재료로 부활 (probe_g2physics, 실전 0.6311 기여)
같은 피처도 '어느 그룹에, 어떤 조합으로'에 따라 운명이 달라짐
자습 포인트
공간 데이터 → 표 형태 변환의 3가지 표준 수: 가중평균(IDW) / 대표점(nearest) / 산포(std·range)
'집계에서 버린 정보(산포)'를 별도 피처로 살려두는 습관 — 정보는 요약하되 요약 손실을 측정 가능하게

## Slide 25
CH 4. [심화 2] 우리 프로젝트 적용
풍향 벡터분해와 v³ 파워커브 — 물리를 그대로 피처로
25
4. 피처 엔지니어링
# 풍속/풍향: u(동서), v(남북) 성분에서
speed = sqrt(u**2 + v**2)
dir_sin, dir_cos = sin(theta), cos(theta)
# 파워커브 변환 (정규화 출력 0~1):
# v < cut-in(3m/s) -> 0
# 3 ~ rated(11.3~12m/s) -> S자 상승 (~v**3)
# rated ~ cut-out(22.5) -> 1 (포화)
rho_v3 = 0.5 * rho * speed**3 # 물리 에너지 플럭스
이 수식이 말하는 건 —
"바람 에너지는 풍속의 세제곱" — 풍속 2배면 에너지 8배. 5→6m/s 변화가 10→11m/s보다 발전량에 미치는 영향이 전혀 다르다
풍향을 sin/cos 두 개로 쪼개는 이유: 359°와 1°는 사실상 같은 방향인데 숫자로는 정반대 — 원형 변수는 좌표로 풀어야 모델이 연속성을 본다
웨이크(wake) 피처 — 도메인 조사가 낳은 피처
웨이크 = 앞 터빈이 바람을 빼앗아 뒤 터빈 발전이 줄어드는 후류 효과.
좌표 재계산: g1→g2 방위각 115°, 거리 1.28km → 바람이 295°(WNW)에서 불 때 g1이 g2를 가림
풍향-정렬 코사인 피처로 구현 → g2 canonical 피처셋에 채택 (wake_features.py)
g2만 다른 그룹과 반대로 반응하던 이상 현상의 물리적 설명 후보였음
gain 중요도로 본 검증
g2/g3에서 ldaps_10m_power_curve_idw 계열이 gain 상위 5위권 — 물리 변환이 실제로 쓰임
g1은 gfs_80m/100m_u가 최상위 — 그룹마다 듣는 피처가 다름 → 그룹별 피처 선택의 근거

## Slide 26
CH 4. [심화 2] 우리 프로젝트 적용
시간 구조 피처 — rolling 통계는 발표묶음 안에서만
26
4. 피처 엔지니어링
무엇을 만들었나
풍속·파워커브의 3/6/12/24h rolling 평균·표준편차 — 예보의 추세와 변동성 요약
실효 확인: ldaps_10m_speed_idw_roll_mean_3h가 g3 gain 1위(21.9%), g2 2위(14.8%)
lead_hours·캘린더(시각/월) 피처도 시도 → CV 악화로 미채택 (뒤 실패 슬라이드)
경계 규칙이 핵심
rolling 창은 발표묶음 24시간 안에서만 굴린다. 묶음 경계를 넘으면 '어제 발표된 다른 예보'의 값이 섞임
test에서도 각 묶음은 독립적으로 주어지므로, train에서만 이어붙이면 train/test 분포가 달라짐 (또 하나의 리키지 형태)
왜 '실측 lag'는 없나
일반 시계열 예측이면 어제 발전량(lag)이 최강 피처지만, 이 문제는 하루 전 예보 시점에 당일 실측이 아직 없음
SCADA도 test 기간엔 미제공 → 실측 기반 lag/rolling은 원천 불가
→ '순수 예보 → 발전량' 매핑 문제라는 성격이 모델 선택(시퀀스 전체를 한 번에 보는 seq2seq)에도 반영됨
자습 포인트
시간 피처를 만들 땐 항상 '실전 추론 시점에 이 값을 계산할 수 있는가'를 물어라
여기서의 답: 같은 발표묶음 안의 값만 가능 — 그래서 창의 경계가 묶음 경계와 일치해야 한다

## Slide 27
CH 4. [심화 2] 우리 프로젝트 적용
Quantile Mapping — SCADA 실측으로 예보 풍속의 분포 편향을 교정
27
4. 피처 엔지니어링
용어: quantile mapping(분위수 매핑) = 예보값의 백분위(예: 상위 10% 풍속)를 실측값의 같은 백분위 값으로 바꿔치기하는 고전적 분포 편향 보정. 기상·수문학의 표준 기법.
# src/features/wind_qm.py (요약)
def fit_quantile_mapping(forecast, actual, n=99):
pct = linspace(1, 99, n)
return {f_pct: percentile(forecast, pct),
a_pct: percentile(actual, pct)} # train만으로 fit
def apply_quantile_mapping(new_forecast, m):
# 단조 조각선형 매핑, 범위 밖은 클립(외삽 금지)
return np.interp(new_forecast, m.f_pct, m.a_pct)
이 코드가 말하는 건 —
"LDAPS가 '풍속 8m/s'라고 말할 때, 과거에 LDAPS가 8m/s라던 날들의 실측이 평균적으로 어땠는지로 번역해 준다"
리키지 안전: train 쌍으로만 fit → frozen 함수로 test에 적용. 적용 대상 행의 정보는 전혀 안 씀
결과 (수치)
g2: CV 0.6383 (+0.0018, 물리 재료 위에 추가 개선)
g1 −0.0003(중립) / g3 −0.0009(소폭 악화) → g2에만 영구 채택 (selected_features.json manual_overrides)
실전: probe_qmwind 0.6316 — 당시 기준(0.6302) 대비 +0.0014
자습 포인트
SCADA를 '입력 불가' 제약 아래서도 쓰는 법: 값이 아니라 함수(매핑)를 학습해 가져간다
격리 검증: g2-단독 재학습으로 g1/g3 예측이 byte-identical임을 확인 — 오염 없는 채택

## Slide 28
CH 4. [심화 2] 우리 프로젝트 적용
다중 NWP — 소스마다 같은 11피처 템플릿 + 교차모델 불일치
28
4. 피처 엔지니어링
# build_features.py :: ECMWF_FEATURE_COLS (11개 템플릿)
ecmwf_ws100, ecmwf_ws10 # 풍속 (100m/10m)
ecmwf_ws100_cubed # v**3 물리
ecmwf_dir_sin, ecmwf_dir_cos # 풍향 분해
ecmwf_t2m, ecmwf_sp # 기온, 기압
# -- 교차모델 불일치 (모델 간 '의견 차') --
ecmwf_minus_ldaps_ws10
ecmwf_minus_ldaps_hub
ecmwf_ldaps_ws_ratio
ecmwf_minus_gfs_ws100
불일치 피처의 아이디어
두 예보 모델이 서로 다르게 말하는 시간 = 예보가 불확실한 시간. 차이·비율 자체가 '오늘 예보를 얼마나 믿을지'의 신호
ICON/GEM/JMA도 같은 템플릿 재사용 → 소스 추가 비용이 급감 (GEM 11피처, JMA 9피처)
소스 | 커버리지 | 운명
ECMWF IFS | 2024-04+ | 채택 — 실전 신기록 2회
ICON (DWD) | 2024-02+ | 기각 (g1 CV -0.0023)
GEM (캐나다) | 2024-03+ | 마지막 날 프로브 (g3 CV +0.0038)
JMA GSM | 2022+ 전기간 | 기각 (CV 신뢰 → -0.0003)
UKMO / BOM / CMA | UKMO·BOM 불가 / CMA 2024-03+ | UKMO 미아카이브 / BOM test 구멍 / CMA는 프로브 슬롯 우선순위에서 GEM에 밀림
결측 처리 원칙
커버 이전 구간은 NaN 그대로 — 0으로 채우지 않음. LightGBM은 NaN을 네이티브 분기 처리
이 선택 덕에 부분 커버리지 소스도 학습 가능했지만, NN에는 독이 됐다 (Ch.7 NN-ECMWF 붕괴)
ECMWF 원신호는 target 상관 0.773로 LDAPS(0.744)보다 강했음 — 채택 전 신호 강도부터 확인

## Slide 29
CH 4. [심화 2] 우리 프로젝트 적용
피처 선택 — gain 기반 pruning + 그룹별 manual override 장부
29
4. 피처 엔지니어링
1단계: gain 기반 pruning
gain = 그 피처가 트리 분기에서 줄인 손실의 총량 — LightGBM이 계산해 주는 중요도
누적 gain 95%까지만 유지: 141개 → 그룹별 48~73개 (g1 54, g2 73, g3 48이 원래 컷)
효과 자체는 +0.0006으로 미미했지만 무해 + 이후 실험의 깨끗한 기준선이 됨
2단계: manual_overrides 장부
리더보드/CV로 검증된 재료만 configs/selected_features.json에 그룹별로 영구 반영하고 사유를 기록
최종 canonical: g1 76개(+ECMWF 11) / g2 71개(+물리 3, QM 2) / g3 70개(+물리 3, 취약 플래그 명시)
'실험 후 원복'의 규율
실험용 피처 추가는 스크립트로 적용 → 실험 끝나면 canonical과 byte-diff로 원복 검증
기각된 실험(ICON, ECMWF-g3)마다 'selected_features.json 원복 완료, canonical과 byte-identical' 기록을 남김
설정 파일도 코드처럼 형상 관리 — 무엇이 '현재 진실'인지 항상 한 곳에
자습 포인트
피처 선택은 '한 번의 알고리즘'이 아니라 '증거가 쌓일 때마다 갱신하는 장부'로 운영하는 게 실전적
그룹(타깃)별로 피처셋을 달리 가져가는 건 멀티태스크 문제의 실용 해법 — 같은 피처가 g1엔 약이고 g2엔 독일 수 있다 (ECMWF가 정확히 그랬다)

## Slide 30
CH 4. [심화 2] 실패도 절반이다
기각된 피처들 — 그리고 '천장 분석'이 알려준 이유
30
4. 피처 엔지니어링
시도 | 내용 | 결과
Phase A | 허브높이 외삽·캘린더·lead_hours | CV 악화, 미채택
물리 전면 도입 | 공기밀도 ρ·ρv³·전단·풍향섹터·격자분산·SCADA 파워커브 | 노이즈 (g2 미세↑만), 미채택
석포 AWS | 인근 관측소 실측 | 신호 0
ICON g1 | 제4 NWP | g1 CV -0.0023, 기각
JMA 전그룹 | 제6 NWP (전기간 커버) | CV -0.0003 중립, 기각
q19 (19분위수) | 분포 해상도 ↑ | CV +0.0013 → 실전 0.6274 (기준 미달)
천장 분석 (ceiling analysis)
같은 예보풍속 bin 안에서 실제 발전량이 ±20% 산포 — 예보 자체가 실제를 못 정한다
우리 NMAE 13~15% vs '예보풍속만 쓴 오라클' 17% — 이미 2.4~3.6%p 더 정확
bin 내 잔여를 설명할 변수(grid_std·dswrf(일사량)·blh(대기경계층 높이))는 이미 모델에 있음
→ 물리 피처 재추가가 노이즈였던 건 우연이 아니라 필연
실패에서 배운 것
'주어진 입력에서 뽑을 신호가 소진되면, 더 좋은 피처가 아니라 더 좋은 입력(새 NWP)이 답' — 이 결론이 후반 전략(외부 NWP 백필)을 만들었고, 실제로 ECMWF가 마지막 큰 도약이 됐다
실패를 빨리 확정하는 것도 성과: 천장 분석 덕에 피처 미세조정에 시간을 더 태우지 않았다

## Slide 31
CH 4. [심화 2] 정리
무엇이 통했나 — 그룹별 재료 최종 장부와 격리 검증
31
4. 피처 엔지니어링
그룹 | 채택 재료 | CV 근거 | 실전 근거
g1 | ECMWF 11피처 | +0.0038 (커버구간 OOF) | 0.6302 신기록 (+0.0022)
g2 | 물리 3피처 (grid_range/std, ρv³) | +0.0028 | 0.6311 (+0.0009)
g2 | QM 풍속 2피처 | +0.0018 (물리 위에) | 0.6316 (+0.0014)
g3 | ECMWF 11피처 | -0.0006 (CV는 중립!) | +0.0025 (스왑 비교로 확정)
g3 | 물리 3피처 | +0.0013 (폴드 1/5만 개선) | 무승부 -0.0001 (취약 플래그 적중)
격리 검증(byte-identical)
그룹 하나만 바꾼 재학습에서 나머지 그룹 test 예측이 바이트 단위로 동일함을 매번 확인
→ '개선이 정말 그 재료 때문인가'를 오염 없이 귀속
1실험 1변수 원칙의 코드적 구현
확인 질문 (자습용)
Q1. IDW에서 거리 제곱의 역수를 쓰는 이유는? 거리 1제곱과 결과가 어떻게 달라질까?
Q2. QM 보정이 리키지가 아닌 이유를 'fit에 쓰인 데이터'와 '적용되는 데이터'로 구분해 설명해 보라
Q3. g3 물리 피처는 CV 평균 +0.0013인데 왜 '확인된 승리'로 취급하지 않았나? (힌트: 폴드별 분해 -0.0006/+0.0171/-0.0032/-0.0020/-0.0045)

## Slide 32
5
[심화 3] 분위수 GBM + 결정최적화
점 하나가 아니라 분포를 예측하고, 분포에서 '돈이 되는 점'을 고른다
분위수 회귀(quantile regression)와 pinball loss — 분포 예측의 기본기
9-분위수 LightGBM → pmf → 기대효용 최대화 (FICR 계단을 직접 겨냥)
실전 +0.0035 (0.6091 → 0.6126) — 단일 변경으로는 최대급 도약
실패한 대안: 비대칭 손실, FICR-surrogate 손실, 19-분위수, 시드배깅
32

## Slide 33
CH 5. [심화 3] 개념 배경
분위수 회귀와 pinball loss — '평균'이 아니라 '분포의 단면'을 배운다
33
5. 분위수 GBM + 결정최적화
분위수 회귀 — 한 줄 정의
분위수 회귀 = '이 조건에서 실제값이 X 이하일 확률이 α'가 되는 X(=α-분위수)를 직접 예측하는 회귀.
α=0.5면 중앙값 예측, α=0.05~0.95를 여러 개 뽑으면 예측 '분포'의 골격이 나온다
# pinball(quantile) loss, 잔차 r = y - pred:
L_a(r) = a * r if r >= 0 (과소예측 시)
= (a-1) * r if r < 0 (과대예측 시)
# LightGBM: objective='quantile', alpha=a
이 수식이 말하는 건 —
"α=0.9면 과소예측 벌점이 과대예측의 9배" → 모델은 90%의 실제값이 자기 아래에 오는 높은 값을 내놓게 됨. 비대칭 벌점이 분위수를 만든다
왜 이 문제엔 분포가 필요한가
FICR은 계단 지표: '기대 오차 최소점'과 '기대 정산금 최대점'이 다르다
예: 분포가 넓은 시간(불확실)엔 문턱 안에 넣을 확률 자체가 낮으니 결정이 달라져야 함
점 예측만 있으면 이런 계산이 불가능 — 분포가 있어야 '이 점을 내면 4원 구간에 들 확률'을 셈할 수 있다
MAE와의 관계 (아는 것과 연결)
α=0.5의 pinball loss = MAE의 절반 — 즉 MAE 회귀는 '중앙값 분위수 회귀'의 특수형
우리가 한 일은 그 특수형을 9개 α로 일반화한 것뿐 — 낯선 게 아니라 아는 것의 확장

## Slide 34
CH 5. [심화 3] 우리 프로젝트 적용
9-분위수 GBM — crossing 교정과 pmf 변환
34
5. 분위수 GBM + 결정최적화
# decision_optimize.py 파이프라인
QUANTILES = [.05,.15,.25,.35,.5,.65,.75,.85,.95]
# 9개의 '독립' LightGBM (그룹별 x 9 = 27개 모델)
q = enforce_monotonic_quantiles(q_preds)
# np.maximum.accumulate(q, axis=1)
# 독립 학습이라 q35 > q50 같은 '교차' 발생 -> 정렬
pmf, grid = quantiles_to_pmf(q, capacity, n_grid=101)
# (0,0)과 (capacity,1)을 앵커로 조각선형 CDF
# -> 101점 격자에서 미분해 확률질량함수(pmf)로
이 코드가 말하는 건 —
"9개 점(분위수)을 이어 그 시간의 발전량 확률분포를 근사 복원한다" — 0과 설비용량 사이 1% 간격 격자 위의 이산 분포
교차(crossing) 교정은 독립 분위수 모델의 표준 후처리 — 정렬해도 각 행의 [min,max] 범위는 보존
설계 선택들
그룹별 개별 모델 (g3의 짧은 학습기간·기종 차이 반영)
9개면 충분한가? → 19개(q19)로 늘려봤지만 실전 0.6274로 오히려 하락 — 해상도보다 견고함
CV 0.6038 — 단일 모델 최강 트랙
왜 GBM 분위수인가
CPU만으로 27개 모델 학습 가능 (초기 GPU 부재 제약)
NaN 네이티브 처리 → 부분 커버리지 외부 NWP와 궁합 (Ch.6·7의 복선)

## Slide 35
CH 5. [심화 3] 우리 프로젝트 적용
기대효용 최대화 — 분포에서 'FICR 계단에 돈이 되는 점'을 고른다
35
5. 분위수 GBM + 결정최적화
용어: 기대효용(expected utility) 최대화 = 각 후보 행동(예측값)에 대해 '결과별 이득 × 그 결과의 확률'의 합을 계산하고, 그 합이 최대인 행동을 고르는 결정이론의 기본 원리.
# expected_utility_grid_search (개념)
for d in grid(0..capacity, 101점): # 후보 예측값 d
EU(d) = sum over pmf: # 실제값 시나리오 a
p(a) * [ 0.5*(1 - |d-a|/cap) # NMAE 항
+ 0.5*ficr_rate(|d-a|/cap) ] # 4/3/0원 계단
pred = argmax EU(d)
이 수식이 말하는 건 —
"내가 d를 냈을 때 벌 수 있는 공식 점수의 기댓값을, 분포의 모든 시나리오에 대해 셈해 보고 최고인 d를 낸다" — 평균도 중앙값도 아닌, 지표 맞춤형 제3의 점
결과
실전 0.6091 → 0.6126 (+0.0035) — 단일 변경 최대급 도약
결정단계 파라미터 프로브: w_ficr 0.6 상향은 0.6277 무승부 — 기본값(0.5)이 이미 적정. n_grid 201은 대기열(#7)에만 있고 미검증
정직한 한계 (docstring에 명시)
FICR의 분모는 전체 시간 합산이라 행별로 정확히 분해 안 됨 → 행 단위 '국소 근사'로 계산
'진짜 FICR 최적'이 아니라 '국소 선형화된 프록시의 최적' — 근사임을 알고 쓰는 것이 중요

## Slide 36
CH 5. [심화 3] 실패도 절반이다
CV 미세개선의 미전이 — q19와 시드배깅이 가르쳐준 것
36
5. 분위수 GBM + 결정최적화
실험 | CV (vs 기준) | 리더보드 | 판정
19-분위수 (q19) | +0.0013 (3그룹 일관 개선) | 0.6274 | 기각 (기준 0.6280 미달)
시드배깅 3시드 | +0.0012 (전그룹 flat~개선) | 0.6295 | 기각 (당시 기준 소폭 하회)
전부결합 allcombo | +0.0026 (당일 CV 최고) | 0.6305 | 미세 +0.0003 — CV 기대에 못 미침
무엇을 배우나
'방향이 일관된 CV +0.001대'조차 실전 전이가 안 될 수 있다. CV와 리더보드는 표본이 다르고(OOF 5/6 vs Public 40%), 둘 다 노이즈가 있다
시드배깅 이론(분산 축소)은 옳지만, 이 문제의 병목은 분산이 아니라 예보 품질(편향) — 이론이 옳아도 병목이 아니면 점수가 안 오른다
그래서 이후 실험 판정 기준을 'CV 단독'에서 'CV는 방향 참고 + 최종 판정은 리더보드'로 격하 (Ch.6 프로브 체제)
반대 사례와 대조
같은 시기 ECMWF-g1은 CV +0.0038 → 실전 +0.0022로 전이 성공
차이: ECMWF는 '새 정보원'(신호 추가), q19·시드배깅은 '같은 정보의 재가공'(분산 축소)
경험칙: 새 정보 > 재가공. 재가공류는 CV가 +0.001 나와도 실전 무승부~하락이 잦았다
8/13 gbmpair(피처셋 다른 GBM 2개 평균)도 -0.00004 무승부 — 모델 배깅류의 한계 재확인

## Slide 37
CH 5. [심화 3] 우리 프로젝트 적용
신경망 트랙 — 단독으론 약하지만 '다름'으로 기여한다
37
5. 분위수 GBM + 결정최적화
모델 | 구조 | CV
GBM 9분위수 | 그룹별 LightGBM×9 + 결정최적화 | 0.6038
LSTM | 양방향 seq2seq, 발표묶음 24h → 24h 동시 예측, 6시드 배깅, g3 mixup(두 학습 샘플을 섞는 증강) | 0.5953
Transformer | 2층 인코더 + sinusoidal 위치인코딩(사인파로 순서 정보 주입), 시드 배깅 | 0.5963
왜 더 약한 모델을 유지했나
블렌드(가중평균) 가치는 '점수'가 아니라 '오차 패턴의 다름'에서 나온다. 서로 다른 곳에서 틀리면 평균이 양쪽 실수를 상쇄
실제로 GBM 단독 0.6126 → 3-way 블렌드 0.6227 (+0.010) — NN 단독 점수보다 훨씬 큰 기여
seq2seq = 24시간을 한 번에 입력받아 24시간을 한 번에 출력 — 발표묶음 구조와 자연스럽게 일치
NN에도 같은 검증 규율
시퀀스 단위 = 발표묶음 → CV 폴드 경계와 정확히 일치 (리키지 없음)
Optuna 하이퍼튜닝 시도 → CV 노이즈, 미채택 — 'NN 튜닝'도 CV 미세최적화의 함정이었다
복선: NN의 약점
부분 커버리지(대부분 NaN/상수) 피처에 트리는 강하고 NN은 약하다 — Ch.7의 'ECMWF 주입 붕괴' 사건에서 극적으로 드러남
후반 torch 부재(08-12 재설치 전까지)로 NN 재학습 불가 → 블렌드 내 NN 성분은 산술 조작으로만 유지

## Slide 38
CH 5. [심화 3] 실패도 절반이다
실패한 손실 설계 — 지표를 loss에 새기기 vs 후처리로 겨냥하기
38
5. 분위수 GBM + 결정최적화
비대칭 손실 LightGBM
아이디어: 과소예측 편향이 진단됐으니 과소예측에 더 큰 벌점을 주는 커스텀 loss
결과: 무효. 분위수+결정단계가 이미 같은 효과(높은 분위수 선택 가능)를 더 원리적으로 흡수하고 있었다
FICR-surrogate 손실
아이디어: 6%/8% 절벽을 매끄럽게 근사한 항을 학습 loss에 직접 추가
결과: 절벽항이 오히려 예측을 교란, 기각. 불연속 지표의 매끄러운 근사는 그래디언트가 문턱 근처에서 요동
이 대비가 주는 일반 교훈
'학습(loss)은 분포를 잘 배우는 데 집중, 지표 공략은 결정(후처리)에서' — 학습과 결정의 분리(separation of estimation and decision)
손실을 지표에 맞춰 비틀면 모델의 기본기(분포 추정)까지 흔들린다
확인 질문 (자습용)
Q1. α=0.85 분위수 모델이 실제로 배우는 값을 pinball loss의 비대칭 비율로 설명해 보라
Q2. 왜 '평균 예측'은 FICR에 최적이 아닌가? 분포가 넓은 시간과 좁은 시간을 예로 들어 보라
Q3. isotonic(단조 증가 제약의 유연한 곡선 보정) 같은 유연한 보정 대신 결정단계가 부린 것과 같은 효과는 무엇으로 얻었나?

## Slide 39
6
[심화 4] CV와 리더보드의 괴리
검증을 믿을 수 없을 때, 검증의 신뢰도 자체를 판단하는 법
부분 커버리지에서 CV가 눈이 머는 메커니즘 — 훈련기간 75%가 결측인 피처
ECMWF 사건: CV g2 -0.0229 '해로움' 경고 → 실전 전그룹 신기록 0.6330 (+0.0028)
하루 5제출 = 5실험: 프로브 운영 프로토콜과 ±0.001 노이즈 판정 규율
top3avg 사건(평균이 FICR을 깎는 이유)과 JMA를 정직하게 기각한 논리
39

## Slide 40
CH 6. [심화 4] 개념 배경
CV는 왜 배신하는가 — 좋은 CV의 전제 조건들
40
6. CV vs 리더보드
CV의 약속: '검증 데이터가 실전 데이터와 같은 분포·같은 조건이면, CV 점수는 실전 점수의 좋은 추정치다.' 문제는 이 전제가 깨지는 경우가 실전엔 흔하다는 것.
① 분포 이동
학습기간(2022~24)과 실전(2025)의 기상·설비 조건이 다름. 과거로 채점한 점수가 미래를 보장 못 함
② 커버리지 불일치
피처가 학습기간 일부만 커버하면, CV는 '피처가 없던 시절'까지 섞어 채점 — 실전(100% 커버)과 조건이 다름
③ 노이즈 + 다중비교
CV는 ±0.002 수준의 차이를 가려낼 해상도가 없는데 실험 간 차이는 그 단위. 게다가 실험을 수십 번 하면 우연히 좋아 보이는 게 반드시 나옴
④ 자기 과적합
CV 점수를 보며 하이퍼파라미터·가중치를 고르면, 그 선택 자체가 CV 노이즈에 과적합 — nested-LOFO(폴드 하나씩 빼며(leave-one-fold-out) 블렌드 가중치를 고르는 중첩 CV 탐색)의 패배 사례
이 프로젝트의 결론: CV를 버리는 게 아니라, 'CV를 얼마나 믿을지'를 상황별로 판단하는 메타 규칙을 세웠다 — 전기간 커버 피처면 CV 신뢰, 부분 커버리지면 리더보드로 최종 판정

## Slide 41
CH 6. [심화 4] 우리 프로젝트 적용
부분 커버리지에서 CV가 눈이 머는 메커니즘
41
6. CV vs 리더보드
학습기간 (2022-01 ~ 2024-12)
test (2025)
LDAPS/GFS — 전 기간 커버
ECMWF 없음 (NaN) — 학습기간의 ~75%
2024-04+
test는 100% 커버
CV에서 무슨 일이 벌어지나
expanding-window 5폴드 중 앞쪽 폴드들은 학습·검증 모두 'ECMWF가 전부 NaN인 시절' — 이 폴드들은 새 피처를 평가조차 못 함
커버되는 건 마지막 1~2개 폴드뿐 → 유효 표본 급감, 노이즈 급증
게다가 커버 폴드에서도 '75%가 결측이었던 피처로 학습된 모델'을 채점 — 실전(100% 커버로 추론)과 조건이 다름
→ 이 상황의 CV 하락은 '피처가 나쁘다'가 아니라 '측정이 불가능하다'로 읽어야 한다
그래서 세운 '부분 커버리지 룰'
전 기간 커버 피처 → CV를 신뢰하고 CV로 기각 가능 (JMA가 이 경우)
부분 커버리지 피처 → CV 기각을 믿지 않는다. 명확한 파국(전그룹 -0.01 이상)만 아니면 프로브를 만들어 리더보드로 최종 판정
제출 슬롯이 곧 실험 예산 — '불확실한 방향'에만 슬롯을 쓰고, CV로 확실한 것(파국·전기간 커버 중립)엔 안 쓴다

## Slide 42
CH 6. [심화 4] 우리 프로젝트 적용
ECMWF 사건 — CV의 '-0.0229 경고'가 실전에서 '+0.0028 신기록'으로
42
6. CV vs 리더보드
실험 | CV가 말한 것 | 리더보드가 말한 것
ECMWF 전그룹 (08-07) | 전체 -0.0020, g2 커버구간 -0.0229 '해로움' | (프로브는 08-07 생성 완료, 제출 슬롯 사정으로 08-11로 밀림)
ECMWF g1만 (08-07) | g1 +0.0038 (커버 OOF) | 0.6302 신기록 (+0.0022)
ECMWF 전그룹 제출 (08-11) | g2 여전히 악화 방향 | 0.6330 신기록 (+0.0028) — CV 역전!
g3 ECMWF 제외 (08-12) | g3는 CV 중립(-0.0006) | 0.63065 (-0.0025) → g3 기여 실전 확정
이 사건이 확정해 준 것
원신호는 처음부터 강했다: ecmwf_ws100-target 상관 0.773 > LDAPS 0.744 — '신호는 강한데 CV만 나쁘다'는 조합이 부분커버리지 룰의 전형적 발동 조건
CV의 g2 경고는 측정 한계였지 진실이 아니었다. 커버 100%인 실전에선 g2·g3 모두 순기여
이후 스왑 비교(08-12 프로브 F=ECMWF 전그룹+g2 재료 vs G=g3만 ECMWF 제외)로 g3-ECMWF 단독 기여 +0.0025까지 분리 측정 — 리더보드를 '측정 장비'로 쓴 대표 사례
타산지석
만약 CV만 믿었다면 최종 점수의 마지막 +0.005는 통째로 없었다
반대로 CV를 아예 안 믿었다면 ICON(-0.0023)·JMA 같은 나쁜 재료에 제출 슬롯을 낭비했을 것
'언제 믿고 언제 의심할지'의 조건부 규칙이 진짜 실력

## Slide 43
CH 6. [심화 4] 우리 프로젝트 적용
하루 5제출 = 5실험 — 프로브 운영 프로토콜과 판정 규율
43
6. CV vs 리더보드
일일 사이클 (reports/experiment_queue.md)
아침: 대기열 상위 5개로 후보 CSV 생성 — 각 후보에 '무엇을 검증하는가' 한 줄과 예상 결과 명시
낮: DACON 제출, 점수 수집
저녁: 결과 장부 기록 → 이긴 방향은 후속 실험 파생, 진 방향은 폐기 → 다음 날 대기열 갱신
안전망: 리더보드 '제출선택'은 항상 현재 최고 기록 유지 — 프로브가 넘어설 때만 교체
1후보 1변수
후보 하나당 바꾸는 건 딱 하나 — 결과의 원인을 귀속할 수 있게
예: 08-13 배치 = 강도 0.45 / GBM쌍 / g3가중 0.45 / g3가중 0.40 / top3평균 — 서로 직교하는 5개 질문
노이즈 판정 규율
±0.001은 무승부로 기록, 억지 해석 금지 — 장부에 △로 남기고 '조합 재료'로만 보관
비단조면 노이즈: g3 가중 0.35→0.40→0.45가 0.63325→0.63306→0.63318로 오르내림 → '곡선'이 아니라 노이즈로 판정, 0.35 유지
Public도 40% 표본일 뿐 — 동률(±0.0002)이면 CV 근거가 탄탄한 쪽 선호 (Private 역전 대비)
자습 포인트
제출 횟수 제한은 '평가 예산'이라는 자원 — A/B 테스트 예산 배분 문제와 동형
실험 장부(무엇을·왜·결과·판정)를 남기는 습관이 이 체제 전체의 기반

## Slide 44
CH 6. [심화 4] 사건 분석
top3avg 사건 — 평균(스무딩)이 FICR을 깎는 이유
44
6. CV vs 리더보드
배경: 근접 동률 3개 — b35(GBM 가중 0.35+half 재보정) 0.63325 / F(ECMWF 전그룹+g2 재료) 0.63310 / H(g3 물리) 0.63315 — 를 행별 평균, '분산 축소'라는 고전적 마무리 수. 캐글이면 정석인데…
0.6310315
top3avg 총점 — 기준 b35(0.63325) 대비 -0.0022 명확 악화
1-NMAE 0.86428
평균 오차는 거의 무사 (s045=강도 0.45 프로브의 0.86442 대비)
FICR 0.39778
s045의 0.40217에서 붕괴 (-0.0044)
메커니즘 — 계단 지표에서 평균의 죄
세 예측이 조금씩 다른 시간대에서, 평균은 각 예측을 '가운데'로 뭉갬
NMAE(선형 지표)는 뭉개도 평균 오차가 비슷하니 무사
FICR은 시간별로 6%/8% 문턱 안이냐 밖이냐가 전부 — 문턱 안에 있던 예측이 평균 때문에 살짝 밀려나는 시간이 늘면, 그 시간들의 단가가 4→3→0원으로 계단째 추락
교훈
"FICR은 뾰족한(확신 있는) 예측을 보상한다" — 총점 동률이어도 NMAE/FICR 분해는 다를 수 있으니 반드시 분해해서 읽어라
일반화: 지표가 불연속이면 '앙상블 평균=안전'이라는 통념이 깨진다. 지표 구조가 앙상블 전략까지 바꾼다
이 판정으로 8/14 최종 배치에서 스무딩류를 전부 배제

## Slide 45
CH 6. [심화 4] 사건 분석
JMA 기각 — '룰을 안 쓰는 것'도 룰을 지키는 것
45
6. CV vs 리더보드
상황 (08-13 밤, 마감 직전)
신규 NWP 4종 조사: UKMO 미아카이브 / BOM test기간 구멍 / CMA·GEM 2024-03+ / JMA GSM만 유일하게 2022+ 전 기간 커버
JMA 백필 100% 완료, 9피처 추가, 재학습까지 완료 (run 20260813_205812)
CV 결과: 종합 -0.0003 중립, g1 -0.0033 명확 악화
판정
JMA는 전 기간 커버 → CV를 신뢰해야 하는 경우 → 부분커버리지 룰 미적용 → CV 중립이면 제출 슬롯 낭비 → 프로브 제외
같은 날 GEM(부분 커버, g3 CV +0.0038)은 룰 적용 대상이라 프로브 2슬롯 배정 — 동일 기준의 상반된 결론
왜 이게 '정직'인가
ECMWF 성공 직후라 'CV 나쁜 NWP도 실전에선 통하더라'는 서사에 취하기 쉬운 시점이었음
하지만 룰의 근거는 '부분 커버리지가 CV를 눈멀게 한다'였지 'NWP는 CV를 무시해도 된다'가 아니었다
전 기간 커버인 JMA에서 CV를 무시하면 룰이 아니라 소망적 사고가 됨
자습 포인트
규칙은 '적용 조건'까지가 규칙이다 — 성공 경험이 조건을 지우게 두지 말 것
매몰비용 무시: 백필·재학습까지 끝냈어도 기각은 기각 (작업량은 판정 근거가 아니다)

## Slide 46
CH 6. [심화 4] 교훈
심화 4 정리 — 검증의 신뢰도를 검증하라
46
6. CV vs 리더보드
1
CV의 전제를 점검
커버리지·분포·표본 수가 실전과 같은가? 다르면 CV 숫자가 아니라 '조건 차이'부터 해석
2
판정 규칙을 사전에
±0.001 무승부, 비단조=노이즈, 파국 기준(-0.01 전그룹) — 결과를 보기 전에 정한 기준만이 정직할 수 있다
3
평가 예산 관리
제출 5회/일 = 실험 5회. '불확실한 것'에만 쓰고, CV로 확정 가능한 것(전기간 커버·파국)엔 안 쓴다
확인 질문 (자습용)
Q1. ECMWF 전그룹의 CV g2 -0.0229를 '피처가 나쁘다'로 읽으면 안 되는 이유를 커버리지 구조로 설명해 보라
Q2. top3avg에서 1-NMAE는 유지되고 FICR만 무너진 이유를 두 지표의 수학적 성질(선형 vs 계단) 차이로 설명해 보라
Q3. JMA와 GEM은 같은 날 조사된 신규 NWP인데 왜 정반대 취급을 받았나?

## Slide 47
7
앙상블과 재보정
점수 상승의 실제 원천 — 그리고 '자유도가 적을수록 이긴다'는 발견
3-way 고정 블렌드 0.6227 — CV 최적화 가중치(nested-LOFO)는 고정 균등에 졌다
배수 재보정: 과소예측 편향을 그룹당 숫자 1개로 교정, half 강도가 최적 (+0.0053)
재학습 없이 프로브를 만드는 스왑 산술 — NN 성분 역산
NN-ECMWF 주입 붕괴: 트리와 신경망의 결측 내성 차이가 극적으로 드러난 사건
47

## Slide 48
CH 7. 앙상블과 재보정
블렌드 — CV로 고른 가중치가 고정 균등 가중치에 졌다
48
7. 앙상블과 재보정
용어: 블렌드(blend) = 여러 모델의 예측을 가중평균해 최종 예측을 만드는 가장 단순한 앙상블. 가중치를 어떻게 정하느냐가 유일한 설계 변수다.
가중치 결정 방식 | 리더보드
nested-LOFO (폴드별 leave-one-fold-out CV 최적화로 탐색) | 0.6172
고정 균등 v14: LSTM 0.35 / Trans 0.35 / GBM 0.30 | 0.6227 (+0.0055)
신경망-heavy (gbm20) | 0.6214
— ECMWF로 GBM이 강해진 후 — | 
GBM 0.35 (재료 강화 반영 상향) | 0.63325 신기록
GBM 0.40 (더 상향) | 0.63254 → 피크 = 0.35 확정
왜 CV 최적 가중치가 졌나
가중치 탐색 = OOF 점수에 대한 최적화 → OOF의 노이즈까지 학습(과적합)
자유도 3개(가중치)조차 과적합했다 — 2만 행 OOF에서 ±0.002 노이즈로 고른 가중치는 실전에서 의미 없음
그러나 조건이 바뀌면 다시 측정
ECMWF로 GBM 트랙이 강해지자 0.30→0.35 상향이 실전 개선 — '고정'도 도그마가 아니라 재료 변화 시 리더보드로 재측정

## Slide 49
CH 7. 앙상블과 재보정
배수 재보정 — 그룹당 숫자 1개로 편향을 고치는 게 최선이었다
49
7. 앙상블과 재보정
# src/ensembling/recalibrate.py (개념)
full = OOF에서 그룹별 최적 배수 탐색
applied = 1 + strength * (full - 1)
pred_final = pred * applied # 이후 clip
# half(0.5): g1 1.06 / g2 1.03 / g3 1.0575
이 수식이 말하는 건 —
"OOF가 시키는 보정(full)을 절반만 믿는다" — strength가 0이면 무보정, 1이면 OOF 최적을 그대로
왜 half가 이기나
OOF는 4/5 데이터 모델의 예측 — 실전 full-refit 모델보다 약해서 편향을 과대추정 → 절반 수축이 맞았다
월별 배수(계절 분해, 0.6252)·g3만 상향(0.6271)도 전부 패배 — 쪼갤수록 과적합
Chart: 재보정 강도별 리더보드 (07월 베이스)
| 0.0 (무보정) | 0.5 (half) | 0.6 | 1.0 (full)
리더보드 | 0.6227 | 0.628 | 0.6266 | 0.6205
isotonic과의 대조 — 자유도의 법칙
예전 g2 isotonic(유연한 곡선 보정)은 실패, 1-파라미터 배수는 전 그룹 성공
"자유도가 적을수록 실전 전이가 잘 된다" — 마지막 날 강도 0.45가 +0.00005로 명목 신기록(0.6332991), 피크는 0.5 부근 평탄

## Slide 50
CH 7. 앙상블과 재보정
스왑 산술 — 재학습 없이 제출 CSV만으로 실험을 만드는 법
50
7. 앙상블과 재보정
상황
후반부 conda 삭제 + torch 부재 → LSTM/Transformer 재학습 불가
그러나 블렌드가 선형 결합임을 이용하면 기존 제출 CSV에서 성분을 대수적으로 복원 가능 — b35=최고 제출(GBM 0.35+half 재보정), gbmE=그 GBM 성분, nnbar=LSTM·Transformer 평균 성분
# 최고 제출 b35 = mult * (0.35*gbmE + 0.65*nnbar)
# -> NN 평균 성분 역산:
nnbar = (b35/mult - 0.35*gbmE) / 0.65
# 자기검증: b35 재조립 최대오차 0.000000
이 수식이 말하는 건 —
"완성 케이크에서 레시피(가중치·배수)를 알면 재료를 역산할 수 있다"
무엇이 가능해졌나
복원한 nnbar에 새 GBM(다른 피처셋·시드)을 갈아끼우거나 가중치·재보정 강도만 바꾼 프로브를 몇 분 만에 생산
8/13~14 최종 배치 10개 프로브가 이 방식 — 단 8/14 GEM 2개는 GBM 재학습 필요(NN 성분만 산술 재활용)
주의도 기록: 클립된 17행은 체인 역산이 오염됨 → 실측 검증된 b35 기준으로 통일하고 폴백 처리
자습 포인트
파이프라인을 선형 연산의 합성으로 설계해 두면 '예측 = 재현 가능한 대수'가 된다
자기검증(재조립 오차 0 확인)을 먼저 통과시킨 뒤에만 변형 — 산술 실험에도 단위테스트 정신

## Slide 51
CH 7. 앙상블과 재보정
NN-ECMWF 주입 붕괴 — 트리와 신경망의 결측 내성 차이
51
7. 앙상블과 재보정
동기: 최고 블렌드에서 ECMWF는 GBM(35%)만 보고 NN(65%)은 못 본다 — 이 비대칭을 풀면 상방이 있지 않을까? torch 재설치까지 하며 시도했다.
모델 (+ECMWF 11피처+지시자) | CV overall | 그룹별
LSTM | 0.5648 (-0.0305) | 3그룹 전부 붕괴, 최대 g2 -0.0414
Transformer | 0.5862 (-0.0101) | 3그룹 모두 저하 (-0.003~-0.019)
원인 분석 (버그가 아니었다)
OOF 예측 자체는 정상 범위(NaN 없음) → 코드 버그가 아니라 실제 성능 저하
훈련기간 ~75%가 ECMWF 결측 → 초기 폴드에선 11피처+지시자가 사실상 상수 0
GBM은 무용한 피처를 분기에서 그냥 무시하지만, 소형 NN(hidden 64, 1층)은 이 희소/거의-상수 입력에 용량을 뺏겨 기존 신호 학습까지 저하
하이퍼파라미터 재튜닝 없이 입력만 늘린 것도 악화 요인
중단 결정
사전에 정한 파국 기준(전그룹 -0.01 이상 붕괴) 충족 → 블렌드 프로브 미생성, 제출 슬롯 미사용
'CV로 명백히 나쁜 것'에 리더보드 슬롯을 쓰는 건 부분커버리지 룰의 취지(불확실을 해상)에 어긋남
일반 교훈
트리 vs NN의 결측/희소 피처 내성 차이는 교과서 문장이 아니라 -0.03의 실측
같은 피처도 모델 아키텍처에 따라 약/독 — 피처 채택은 모델별로 판단

## Slide 52
8
최종 결과와 교훈
점수의 여정, 실패의 목록, 그리고 ML 일반론으로
최종: 0.6332991 (1-NMAE 0.86442 / FICR 0.40217) — 시작 대비 +0.0242
큰 도약 4개가 개선의 대부분 — 분위수+결정, 블렌드, half 재보정, ECMWF
실패 15여 건의 목록과 각각이 남긴 교훈
검증 설계 > 모델, 자유도 ↓ = 전이 ↑, 지표 구조를 직접 공략
52

## Slide 53
CH 8. 최종 결과
점수 여정 전체 — 채택의 계단과 그 아래의 기각들
53
8. 최종 결과와 교훈
Chart: 리더보드 여정 — 위: 채택 / 아래: 같은 날 기각된 시도
| 07-22 | 07-23a | 07-23b | 07-24 | 08-07 | 08-11 | 08-12 | 08-13
채택 경로 | 0.6091 | 0.6126 | 0.6227 | 0.628 | 0.6302 | 0.633 | 0.63325 | 0.6333
기각된 프로브 (같은 날 최저) | 0.6172 | 0.6205 | 0.6252 | 0.6295 | 0.63065 | 0.631
도약의 해부
+0.0035 분위수+결정최적화 (지표 구조 공략)
+0.0055 3-way 고정 블렌드 (다양성)
+0.0053 half 배수 재보정 (편향 교정)
+0.0022/+0.0028 ECMWF g1/전그룹 (새 정보원)
합계 ~+0.019 = 총 개선 +0.0242의 대부분. 나머지는 +0.0001 단위 프로브 수확
성격이 전부 다르다: 결정이론 / 앙상블 / 보정 / 데이터 — 한 우물이 아니라 네 개의 다른 지렛대

## Slide 54
CH 8. 최종 결과
최종 제출의 구성 — 무엇이 쌓여 0.6333이 됐나
54
8. 최종 결과와 교훈
# 최종 챔피언 (probe_strength045, 0.6332991)
pred = clip( mult_045 * (
0.35 * GBM_quantile_decision # ECMWF 전그룹
+ 0.325 * LSTM_seq2seq # 6시드 배깅
+ 0.325 * Transformer_seq2seq ) # 시드 배깅
, 0, capacity*1.01)
# mult_045 = 1 + 0.45*(full-1)
# = g1 1.054 / g2 1.027 / g3 1.05175
최종일(08-14) 마지막 5슬롯
strength 0.40 / s045+gbmpair / s045+g3w45 / GEM 전그룹 / GEM g3-한정
제5 NWP GEM은 ECMWF 패턴(부분커버 CV 경고 → 실전 베팅)의 마지막 재판 — 부분커버리지 룰을 끝까지 일관 적용
제출선택 규칙: 마감 직전 최고점, 동률이면 CV 근거 탄탄한 쪽 (Private 60% 대비)
최종 점수 분해
총점 0.6332991
  1-NMAE 0.86442 (평균 오차율 ~13.6%)
  FICR 0.40217 (이론상 최대의 40%)
시작점(0.6091)의 리더보드 분해는 미기록 — OOF 진단(0.857/0.294)과 견주면 FICR 쪽 개선 폭이 컸다고 추정 (계단 공략의 방향과 일치)
천장과의 화해
천장 분석대로 예보 품질이 한계 — 그 안에서 결정·보정·새 정보원으로 짜낼 수 있는 것을 짜냈다
상위권과의 잔여 갭은 더 나은 예보(비공개 상용 NWP 등) 없인 못 넘는 영역으로 추정

## Slide 55
CH 8. 최종 결과
실패 전체 목록 — 이 프로젝트 학습 가치의 절반
55
8. 최종 결과와 교훈
시도 | 결과 / 배운 것
nested-LOFO 블렌드 가중 | 0.6172 < 고정 균등 — CV 최적화의 과적합
isotonic 보정 (g2) | 실패 — 유연한 보정은 폴드 노이즈에 과적합
배수 재보정 full / g3fix | 0.6205 / 0.6271 — OOF는 편향을 과대추정
월별 재보정 | 0.6252 — 계절 분해도 과적합
재보정 강도 0.6 | 0.6266 — 피크는 0.5 부근
q19 분위수 | 0.6274 — 해상도↑가 실전 개선 아님
시드배깅 | 0.6295 — 분산 축소는 병목이 아니었다
w_ficr 0.6 | 0.6277 무승부 — 기본값이 이미 적정
시도 | 결과 / 배운 것
Phase A·물리 피처 전면 | CV 노이즈 — 신호 천장 도달의 증거
석포 AWS 외부 실측 | 신호 0
NN Optuna 재튜닝 | CV 노이즈 — 튜닝도 미세최적화 함정
비대칭 손실 / FICR-surrogate | 무효/기각 — 학습과 결정의 분리가 답
ICON g1 | CV -0.0023 기각
JMA 전그룹 | CV 중립 기각 (룰 미적용 대상)
NN-ECMWF 주입 | LSTM -0.0305 붕괴 — NN의 결측 취약성
top3avg 스무딩 | -0.0022 — 계단 지표에서 평균의 죄
g3 가중 0.40/0.45 | 비단조 — 노이즈 판정
패턴이 보이는가 — 실패의 8할은 '같은 정보를 더 정교하게 쓰려는 시도'(튜닝·분해·해상도·유연 보정)였고, 성공의 8할은 '문제 구조를 바꾸는 시도'(분포 예측, 결정이론, 새 데이터, 단순 보정)였다.

## Slide 56
CH 8. 교훈
ML 일반론으로의 승화 — 이 대회가 가르쳐준 다섯 문장
56
8. 최종 결과와 교훈
1
검증 설계가 모델보다 중요하다
발표묶음 CV·리키지 산술·격리 검증이 없었다면 어떤 점수도 믿을 수 없었다. 모델은 바꿔도 검증 체계는 처음부터 끝까지 하나였다
2
자유도가 적을수록 실전 전이가 잘 된다
1-파라미터 배수 > isotonic, 고정 가중 > CV 최적 가중, 연 1개 배수 > 월 12개 배수. 데이터가 적고 노이즈가 클수록 이 법칙은 강해진다
3
지표 구조를 직접 공략하라
FICR 계단 → 분포 예측 + 기대효용 결정(+0.0035). 그리고 같은 이유로 스무딩은 독(top3avg -0.0022). 지표를 읽는 힘이 곧 전략
4
트리와 NN은 데이터 결함 내성이 다르다
NaN 75% 피처: GBM은 무시하고 수확(+0.0028), NN은 붕괴(-0.0305). 아키텍처 선택은 '데이터의 결함 구조'까지 보고 하는 것
5
신호가 소진되면 데이터를 바꿔라
천장 분석 → 피처 미세조정 중단 → 외부 NWP 백필 → 마지막 큰 도약. '더 나은 모델'보다 '더 나은 입력'이 답인 시점을 아는 것

## Slide 57
CH 8. 다음 단계
더 공부할 주제 — 이 프로젝트에서 뻗어 나가는 길
57
8. 최종 결과와 교훈
분포 예측의 정석
pinball loss를 일반화한 CRPS(연속 순위 확률 점수), NGBoost·quantile forest. 우리가 9-분위수로 손수 만든 것의 이론적 본가
Conformal Prediction
분포 가정 없이 '보장된 커버리지'의 예측구간을 만드는 방법론. 우리 분위수 구간의 실제 커버리지를 사후 검증·교정하는 도구가 된다
결정이론과 비용민감 학습
기대효용 최대화의 일반형(Bayes decision theory), 비대칭 비용 하의 최적 예측점. 우리 decision_optimize의 교과서 버전
NWP 앙상블·후처리 문헌
EMOS, 앙상블 model output statistics, analog ensemble — 기상 분야가 수십 년 쌓은 '예보 보정'의 정석. 우리 QM·배수 재보정의 조상들
시계열 검증 방법론
purged/embargoed CV (금융), nested CV — 발표묶음 분할의 형제들. '왜 이 분할이냐'를 이론으로 뒷받침
앙상블 이론
왜 다양성이 점수보다 중요한가 (bias-variance-covariance 분해), stacking vs blending, 그리고 불연속 지표에서의 앙상블 주의점

## Slide 58
0.6091 → 0.6332991
숫자보다 남은 것: 검증을 설계하는 눈, 실패를 판정하는 규율, 지표를 읽는 힘
이 자료의 모든 수치는 reports/experiment_queue.md(실험 장부)와 git log에서 인용 — 지어낸 숫자 없음
성공 4개의 뒤에 기각 15여 건 — 실패의 원인 분석이 다음 성공의 설계도였다
복습 경로: 심화 1(검증) → 심화 3(모델) → 심화 4(괴리) 순서로 다시 읽고, 각 챕터의 확인 질문에 스스로 답해 볼 것
BARAM 2026 · 자습용 심화 복기 노트 · 2026-08